СОГЛАСОВАНО.                                                                                            УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ПК                                                                                    Директор МКОУ СОШ № 8

_____________________                                                                         _______________________

Н.В.Воробьёва                                                                                         В.А.Подлесная

«____»___________ 2012 г.                                                                    «_____»____________ 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 12

Вождение автомобиля в тумане

Туман представляет собой взвешенные в воздухе мельчайшие водяные капельки, конденсирующиеся вокруг пылинок, содержащихся в атмосфере. Чаще всего туман появляется в безветренные ранние утренние часы в сырых низинах, около водоемов и т.п.

Особенно опасен туман при движении, потому, что, попав в него, водитель теряет не только видимость, но и ориентировку.

Скорость движения, конечно, нужно снизить до минимума, а лучше всего, съехав с дороги, подождать, пока туман рассеется.

При необходимости можно продолжать движение со скоростью, обеспечивающей немедленную остановку (видимость всегда должна быть больше остановочного пути), движение нужно продолжать по своей стороне дороги, как можно ближе к бордюрному камню, обочине и т.д.

Следует помнить, что туман значительно искажает восприятие расстояний и зачастую вызывает оптические иллюзии. Поэтому нужно внимательно оценивать расстояние до любого препятствия, появившегося в зоне видимости, даже если для этого придется остановиться. При движении в тумане независимо от времени суток следует обязательно включать габаритные огни и противотуманные фары, если они имеются. Обгон запрещается на участках дорог с ограниченной видимостью и выездом на полосу встречного движения. Если необходимо повернуть влево или объехать стоящий транспорт, водитель должен предварительно осмотреть путь через приоткрытую дверь кабины и убедиться в отсутствии движущегося транспорта сзади или навстречу шуму. Приближаясь к регулируемому перекрестку, надо замедлить движение и выезжать на перекресток только при полной уверенности в правильности сигнала

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один  экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте

______________________ ____________________________

(подпись)                             (фамилия, инициалы)

«_____»_____________________20____ г.