СОГЛАСОВАНО.                                                                                            УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ПК                                                                                    Директор МКОУ СОШ № 8

_____________________                                                                         _______________________

Н.В.Воробьёва                                                                                         В.А.Подлесная

«____»___________ 2012 г.                                                                    «_____»____________ 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ №7

Инструкция по предрейсовому осмотру автобуса

1. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета Министров -Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения").

2. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояния экипировки автобуса.

Автобус должен быть оборудован:

двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один – в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);

квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным

изображением символа дорожного знака 1.21 "ДЕТИ", которые должны быть установлены

спереди и сзади автобуса;

двумя аптечками первой помощи (автомобильными);

двумя противооткатными упорами;

знаком аварийной остановки;

при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;

автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01-01.1998 года и используемые на туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами – контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один  экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте

______________________ ____________________________

(подпись)                             (фамилия, инициалы)

«_____»_____________________20____ г.